| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm chắc kiến thức về mạch điện, các bước lắp mạch điện một số mạch điện đơn giản, nắm chắc kiến thức về mạch điện kiểu ngầm, kiểu nổi và một số quy tắc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

2. Kỹ năng:

- Áp dụng được thành thạo các kiến thức về mạch điện để lắp mạch, rèn kỹ năng vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch 1 số mạch điện đơn giản.

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực ôn tập.

4. Phát triển năng lực:

- Năng lực tự giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.

II. PHẠM VI ÔN TẬP:

1. Mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn.

Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.

Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn và một số mạch điện đơn giản khác.

2. Cách lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

3. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

I. Trắc nghiệm:

Câu 1:  Trong mạch điện cầu thang, cầu chì được mắc như sau:

- Mắc trên dây trung tính.

B.  Mắc song song với các thiết bị cần bảo vệ

C. Mắc trên dây pha.

D. Mắc phía trước các thiết bị cần bảo vệ

Câu 2: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

A. Đèn huỳnh quang.

B. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

C. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

D. Một công tắc ba cực điều khiển một đèn.

Câu 3: Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

A. Để đảm bảo an toàn  điện

B. Không thuận tiện khi sử dụng

C. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc

Câu 4: Lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm phải phù hợp với:

A. Yêu cầu sử dụng và kỹ thuật an toàn điện

B. Môi trường xung quanh.

C. Đặc điểm kết cấu kiến trúc của công trình.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt KHÔNG cần xác định yếu tố nào sau đây?

A. Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.

B. Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện.

C. Chủng loại các thiết bị của mạch điện.

D. Phương pháp lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi hay chìm.

Câu 6: Sơ đồ nguyên lý cho ta biết:

A. Cách bố trí các thiết bị trên bảng điện.

B. Lượng dây dẫn cần chuẩn bị.

C. Số lượng các phần tử có trong mạch điện.

D. Cách nối dây tới các thiết bị điện khi lắp đặt

Câu 7: Các thiết bị cơ bản dùng để lắp đặt mạch điện cầu thang gồm có:

A. 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 2 đèn

B. 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 1 đèn

C. 2 cầu chì, 1 công tắc đơn, 1 công tắc 3 cực, 1 đèn

D. 2 câu chì, 2 công tắc đơn, 1 công tắc 3 cực, 2 đèn

Câu 8: Chấn lưu trong đèn huỳnh quang được mắc như sau:

A. Mắc nối tiếp với công tắc, cầu chì và bóng đèn.

B. Mắc nối tiếp với công tắc, cầu chì và song song với bóng đèn.

C. Mắc song song với công tắc, cầu chì và bóng đèn.

D. Mắc song song với công tắc, nối tiếp với cầu chì và bóng đèn.

Câu 9: Cầu chì bảo vệ trong mạch điện phải phù hợp với:

A.  Hiệu điện thế định mức của dây chảy cầu chì.

B. Cường độ dòng điện định mức của dây chảy cầu chì.

C.  Công suất định mức của thiết bị.

D. Số lượng thiết bị trong mạch.

Câu 10: Tổng tiết diện dây dẫn khi lắp đặt dây trong ống phải đảm bảo yêu cầu sau:

A. Không vượt quá 40% tiết diện ống

B. Không vượt quá 60% tiết diện ống

C. Không vượt quá 50% tiết diện ống

D. Không vượt quá 70% tiết diện ống

II. Tự luận:

Câu 1: Phân biệt sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện?

Câu 2: Phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi và kiểu ngầm cần đạt được yêu cầu gì? So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà?

Câu 3: Khi kiểm tra các đồ dùng điện của mạng điện trong nhà thì cần kiểm tra những nội dung gì? Trình bày nội dung kiểm tra cầu chì, ổ cắm, phích cắm, các thiết bị của mạng điện trong nhà?

Câu 4: Tại sao cần kiểm tra định kỳ về an toàn của mạng điện trong nhà?

Câu 5: Vẽ sơ đồ lắp đặt của các mạch điện sau:

a. Mạch điện gồm 1 cầu chì, hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn sợi đốt?

b. Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 bóng đèn

sợi đốt

..............................................HẾT...............................................