## Ngày soạn:

## TIẾT 11 – BÀI 11:BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

## VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

### I. Mục tiêu tiết dạy:

1. Kiến thức:

- Biết cách vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn () để tính được các đại có liên quan đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp, mắc song song hoặc hỗn hợp

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích sơ đồ.

- Rèn kỹ năng tính toán, vẽ sơ đồ mạch điện

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong học tập.

- Tích cực suy nghĩ để tìm ra được những cách giải khác nhau.

### II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

- Hệ thống lại những kiến thức đã được học.

2. Mỗi nhóm hs:

- Ôn tập các CT tính R của dây dẫn theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất.

### III. Nội dung tiến trình tiết dạy:

1. Tổ chức lớp (7’):

- Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số.

- Chia lớp thành 4 nhóm học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 hs lên bảng chữa bài C10 và 10.3.

GV: Nhận xét cho điểm.

3. Bài mới:

| Trợ giúp của giáo viên | Hoạt động của học sinh | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| HĐ1: Ôn tập các CT đã được học (8’) GV : Yêu cầu hs nhắc lại những CT đã được học. GV Ghi lên bảng. 1. Hệ thức của ĐL Ôm. 2. CT đối với đoạn mạch mắc nt. 3. CT đối với đoạn mạch mắc //. 4. CT biểu thị mlh giữa R dây dẫn với l, S và vật liệu làm dây dẫn. GV: Hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các CT trên để giải các bài tập của bài 11 này. HĐ2: Giải bài 1 (10’): GV: Yêu cầu hs đọc nội dung sách bài 1. Gọi 1 hs đọc to trước lớp. GV: Yêu cầu hs từ các dữ kiện đầu bài đã cho hãy tóm tắt. Gọi 1 hs lên bảng trình bày. Gợi ý : - Để tính I ta phải áp dụng CT nào ? - Trong bài này R đã biết chưa? - Đầu bài đã cho các đại lượng liên quan đến R là l, S, ( vậy phải áp dụng CT nào để tính được R dựa theo các dữ kiện đã biết này? GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài 1 vào vở. Gọi 1 hs lên bảng làm bài. Lưu ý hs phải đổi S về đơn vị chuẩn (m2). GV : Theo dõi bài làm của hs dưới lớp, nhắc nhở những sai sót. HĐ3: Giải bài 2 (10’) GV: Yêu cầu hs đọc nội dung sách bài 2. Gọi 1 hs đọc to trước lớp. GV: Yêu cầu hs từ các dữ kiện đầu bài đã cho hãy tóm tắt và vẽ sơ đồ vào vở. Gọi 1 hs lên bảng trình bày tóm tắt. Gợi ý : - Bài gồm R1 nt Rbt (R2) - Tính R = U/I. - Mà R = R1 + R2 => R2. (Vì mạch nt => I là như nhau). - áp dụng CT => l. GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài 2 vào vở. Gọi 1 hs lên bảng làm bài. Lưu ý hs phải đổi S về đơn vị chuẩn (m2). GV : Theo dõi bài làm của hs dưới lớp, nhắc nhở những sai sót. HĐ4: Giải bài 3 (10’) GV: Yêu cầu hs đọc nội dung sách bài 3. Gọi 1 hs đọc to trước lớp. GV: Yêu cầu hs từ các dữ kiện đầu bài đã cho hãy tóm tắt và vẽ sơ đồ vào vở. Gọi 1 hs lên bảng trình bày tóm tắt. Gợi ý: a) - Tính R12 của 2 bóng đèn mắc //. - Tính Rd của dây nối từ M->A và từ N->B. - Tính Rtđ của cả đoạn mạch gồm Rd nt R12. b) - Tính I mạch chính. - Tính U1, U2 (U1=I.R1, U2 = I.R2) GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài 3 vào vở. Gọi 1 hs lên bảng làm bài. Lưu ý hs phải đổi S về đơn vị chuẩn (m2). GV : Theo dõi hs nhắc nhở những sai sót. GV : Có thể vẽ lại sơ đồ để phân tích cho hs hiểu rõ hơn. | HS : Đại diện 1 số hs nhắc lại những CT đã được học. 1. 2. I = I1 = I2 ;U = U1 + U2. Rtđ = R1 + R2. 3. I = I1 +I2 ;U = U1 =U2. 4. HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Đại diện 1 hs đọc to trước lớp. HS : Tóm tắt đầu bài vào vở. - Để tính I ta phải áp dụng CT - Đại lượng R chưa biết. - HS: áp dụng CT. HS: Làm việc cá nhân, giải bài 1 vào vở. 1 hs lên bảng làm bài. Điện trở của dây dẫn nicrom là : =1,1.10-6. =110(. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là.. HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Đại diện 1 hs đọc to trước lớp. HS: Tóm tắt đầu bài vào vở. HS: Làm việc cá nhân, giải bài 2 vào vở. 1 hs lên bảng làm bài. a) Điện trở của đoạn mạch là R = U/I = 12/0,6 = 20(. Vì mạch nt nên => R = R1 + R2 => R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5( Chiều dài của cuộn dây là : => =30.10-6/0,4.10-6 = 75m. HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Đại diện 1 hs đọc to trước lớp. HS: Tóm tắt đầu bài vào vở. HS: Làm việc cá nhân, giải bài 3 vào vở. 1 hs lên bảng làm bài. Giải: a) - Điện trở tương đương của đm gồm 2 đèn mắc //. - Điện trở của dây nối là: =1,7.10-8. 200/0,2.10-6 =17(. - Điện trở của đoạn mạch MN là: RMN = R12 + Rd = 360+17 = 377(. b) Cường độ dòng điện của mạch chính là: Vì mạch gồm R12 nt Rd => I = Id= 0,58A => Ud = I.Rd=0,58.17=9,86( U12 =U1= U2= U - Ud = 220-9.86=210,14V | Tiết 11 - Bài 11: BT vận dụng ĐLÔm và CT Tính R của dây dẫn. Bài 1: Tóm tắt: ( = 1,1.10-6(.m l = 30m S = 0,3mm2 = 0,3.10-3m2 U = 220V I = ?A Giải : Điện trở của dây dẫn nicrom là: = =1,1.10-6. =110(. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là. Bài 2: Tóm tắt: R1 = 7,5(. I = 0,6A. U = 12V. Rb = 30( S = 1mm2 = 10-6m2 ( = 0,4.10-6(m. a) R2 = ? Để I = 0,6A. b) l = ? Giải a) Điện trở của đoạn mạch là R = U/I = 12/0,6 = 20(. Vì mạch nt nên => R = R1 + R2 => R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5( Chiều dài của cuộn dây là: => =30.10-6/0,4.10-6 = 75m. Bài 3: Tóm tắt: R1//R2 R1 = 600( R2 = 900( UMN = 220V L = 200m ( = 1,7. 10-8(m S =0,2mm2 = 0,2.10-6m2. a) RMN = ? b) UĐ1=? Uđ2=? Giải: a) - Điện trở tương đươg của đm gồm 2 đèn mắc //. - Đện trở của dây nối là: =1,7.10-8. 200/0,2.10-6 =17(. - Điện trở của đoạn mạch MN là: RMN = R12 + Rd = 360+17 = 377(. b) Cường độ dòng điện của mạch chính là: Vì mạch gồm R12 nt Rd => I = Id= 0,58A => Ud = I.Rd=0,58*17=9,9 (10( U12 =U1= U2= U - Ud = 220-10=210V |

4. Hướng dẫn chuẩn bị bài:

- Đọc trước sgk bài 12 - Công suất điện.

- Học thuộc các công thức trong phần ôn tập.

- Làm các bài tập 11.1 -> 11.4 trong sbt.

Rút kinh nghiệm:

# Text boxes

+

-

U

U

M

N

R1

R2