## Slide 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
C1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện như thế nào ?
Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
C2: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 5mm2 và có điện trở R1= 8,5 Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2=0,5mm2 . Tính điện trở R2?

## Slide 2
Những hình ảnh trên có đặc điểm gì?

## Slide 3
TIẾT 3 – BÀI 9 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN
CHỦ ĐỀ : CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN

## Slide 4
1. Thí nghiệm:
I. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN:
- Cùng chiều dài l1 = l2
- Cùng tiết diện S1 = S2
- Khác vật liệu làm dây
CÁCH TIẾN HÀNH
Đo điện trở của các dây dẫn có cùng :
So sánh giá trị của các điện trở
Tìm ra mối quan hệ giữa điện trở và vật liệu làm dây dẫn

## Slide 5
HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BẢNG
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = | I1 = | R1 =
Dây nhôm | U2 = | I2 = | R2 =
2. Kết luận:
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 6
Có Rnh = 2.8.10-8 Ω
Có Rđ = 1,7.10-8 Ω
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l = 1m
Đoạn dây nhôm
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l =1m
Đoạn dây đồng
1. Điện trở suất :
II. ĐIỆN TRỞ SUẤT – CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ:
Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu.
Ta nói:
- Điện trở suất của nhôm là 2,8 . 10-8 Ω m
- Điện trở suất của đồng là 1,7 . 10-8 Ω m

## Slide 7
Điện trở suất:
Để đặt trưng cho sự khác nhau của vật liệu làm dây người ta đưa ra khái niệm điện trở suất
Tiết diện 1m2
Chiều dài 1m
Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2
Kí hiệu : ρ
Đơn vị : Ωm

## Slide 8
Bảng điện trở suất của một số chất (ở 200C):
Kim loại |  | Hợp kim | 
Bạc | 1,6.10-8 | Nikêlin | 0,40.10-6
Đồng | 1,7.10-8 | Manganin | 0,43.10-6
Nhôm | 2,8.10-8 | Constantan | 0,50.10-6
Vônfram | 5,5.10-8 | Nicrom | 1,10.10-6
Sắt | 12,0.10-8 |  | 
Điện trở suất càng nhỏ vật dẫn điện càng tốt

## Slide 9
2. Công thức điện trở
ρ: điện trở suất (m)
l: chiều dài dây dẫn (m)
S: tiết diện dây dẫn (m2 )
R: điện trở dây dẫn ()
Điện trở của dây dẫn,tỉ lệ thuận với chiều dài,tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 10
Câu 1: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất  , thì có điện trở R được tính bằng công thức
A. R = 
. B. R =
D. R = 
.
Câu 2: Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có:
A.Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m2 .
B. Chiều dài 1m tiết diện đều 1cm2 .
C. Chiều dài 1m tiết diện đều 1mm2 .
D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.
Câu 3: Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ:
A. Giảm 16 lần. B. Tăng 16 lần .
C. không đổi. D. Tăng 8 lần.
Lựa chọn phương án trả lời chính xác nhất
C. R =

## Slide 11
C4 Tính điện trở của đoạn dây dẫn đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d=1mm (lấy =3,14)
Tóm tắt
l = 4m
d=1mm=10-3 m
=1,7.10-8 m
R=?
Giải:
Tiết diện dây dẫn:
Điện trở dây dẫn:
III. VẬN DỤNG

## Slide 12
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
*Đối với bài học ở tiết này:
Đọc “Có thể em chưa biết”
Học thuộc bài
Làm bài tập: 9.1  9.4 SBT
* Đối với bài học ở tiết sau bài 11:
ôn tập lại toàn bộ kiến thức về điện trở phụ thuộc các yếu tố
chuẩn bị bài tập 1,2 sách giáo khoa trang 32,33