## Slide 1
Thế nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện? Nêu ví dụ
KIỂM TRA BÀI CŨ

## Slide 2: Đố Vui
Đầu thì trọc lóc
Tóc thì mọc trong
Hai dây thòng lòng
Có trong nhà bạn
( Là cái gì?)
Đèn sợi đốt

## Slide 4
TIẾT 33: CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG
(TIẾT 1)

## Slide 5
Phân loại đèn điện
Đèn điện tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành quang năng
Đèn sợi đốt
Đèn huỳnh quang
Đèn phóng điện

## Slide 6
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Em hãy quan sát tranh kết hợp với mẫu vật đèn sợi đốt. Thảo luận nhóm trả lời những nội dung sau:
1. Đèn sợi đốt gồm những bộ phận nào?
2. Vật liệu và công dụng cuả từng bộ phận đó?
Tên gọi | Vật liệu | Công dụng

## Slide 7
Sợi đốt
Bóng thủy tinh
Đuôi đèn

## Slide 8
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Sợi đốt (dây tóc)
b. Bóng thủy tinh
c. Đuôi đèn
Tiếp điện

## Slide 9
II. Đèn sợi đốt
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
 Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ caodây tóc đèn phát sáng.

## Slide 10
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
3. Đăc điểm
- Phát ra ánh sáng liên tục
- Hiệu suất phát quang thấp
- Tuổi thọ thấp

## Slide 11
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
3. Đăc điểm
4. Số liệu kĩ thuật
Điện áp định mức
Công suất định mức
127V, 220V…
15W, 25 W, 40W, 60W, 75W…

## Slide 12
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
3. Đăc điểm
4. Số liệu kĩ thuật
5. Sử dụng

## Slide 15
II. Đèn sợi đốt
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
3. Đăc điểm
4. Số liệu kĩ thuật
5. Sử dụng
Thường xuyên lau chùi bụi bám trên đèn
Hạn chế đi chuyển và làm rung đèn khi đèn đang phát sáng

## Slide 16
Củng cố

## Slide 17: Hướng dẫn về nhà
Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài SGK
Đọc, chuẩn bị bài 39 “ Đèn huỳnh quang”

## Slide 18
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT