Ngày soạn: 13/9/2020

Ngày dạy:…/9/2020

Tiết 4: Bài 4 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I.MỤC TIÊU:

1. kiến thức : Nắm được công thức tính I,U,Rtđ của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp và hệ thức .

2. Kỹ năng : Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch mắc nối tiếp

3. Thái độ : Nghiêm túc,tích cực, yêu thích môn học .

4. Năng lực:

Chung:  giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ, sử dụng thông tin, tự học….

Riêng: Suy luận, khái quát hóa, giải quyết vấn đề…………………..

II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm

+ 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị, 6(,10(,16(

+1 ampe kế có GHĐ 1,5A & ĐCNN 0,1A

+1 vôn kế có GHĐ 6V & ĐCNN 0,1V

+1 nguồn điện 6V

+1 công tắc điện

+ 7 đoạn dây nối.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới

3.Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

| Hoạt động Của GV | Hoạt động Của HS | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| ‘AI nhớ lâu hơn’ +Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu môĩ đèn? | - HS hoạt động nhóm 2 |  |

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

| HĐ của GV | HĐ của học sinh | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| HĐ: Tìm hiểu về đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. +Y/c HS trả lời C1 & cho biết hai điện trở có mấy điểm chung. +Hướng dẫn HS vận dụng kiến thưc vừa ôn tập và hệ thức của ĐL Ôm để trả lời C2 +Gọi HS trình bày suy luận của mình . +Thống nhất toàn lớp C2 *H Tìm hiểu về công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. +Y/c HS đọc SGK thông báo về khái niệm điện trở tương đương. + Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4) -Nếu ký hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U1& U2. Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U, U1&, U2 -Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U, U1 và U2 theo I & R tương đương +Gọi HS trình bày +Thống nhất toàn lớp C3 | Hoạt động cá nhân chuẩn bị & trả lời câu hỏi *Hoạt động cá nhân *Hoạt động cá nhân: -Xây dựng công thức (4) theo hướng dẫn của GV | I.Cường độ dòng điện và hiệu diện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp. Nhớ lại kiến thức lớp 7. I = I1 = I2 (1) U = U1 + U2 (2) Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. R1 & R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. Ta có: = hay (3) II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. 1.Điện trở tương đương: (SGK -T 12) 2.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. áp dụng ĐL Ôm cho từng điẹn trở ta có. I = ==…= Do: UAB= U1+U2+…Un Nên IR= IR1+IR2+…IRn = IRtđ Vậy: Rtd = R1+R2+…Rn (4) |

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

| Hoạt động của GV | Hoạt động của HS | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| *HĐ4:Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm kiểm tra. +Giám sát kiểm tra các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ. +Y/ c HS đọc KL & thông báo trong SGK | HS nghiên cứu SGK HĐ theo nhóm | 3.Thí nghiệm kiểm tra 4. Kết luận: SGK |

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

| Hoạt động của GV | Hoạt động của HS | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| HĐ5: Củng cố và vận dụng. - Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch mắc nối tiếp. - Trong sơ đồ H4.3b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau(thay cho việc mắc 3 điện trở)? Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC. | HS làm cá nhân | III. Vận dụng: C4: C5:R12=20+20 = 2.20 +20 = 3.20 = 60( |

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG:

| Hoạt động Của GV | Hoạt động của HS | Ghi bảng |
| --- | --- | --- |
| + Học bài theo SGK kết hợp vở ghi + Làm bài tập trong SBT. + Chuẩn bị bài tiếp theo.. | HS làm cá nhân |  |

IV. Rút kinh nghiệm: