## Slide 1
Đường dây tải điện 500kV(đường dây tải điện cao thế rất nguy hiểm)

## Slide 2
Trạm hạ áp 25 kV
Trạm hạ áp 220V

## Slide 3: Tiết 42: MÁY BIẾN THẾ

## Slide 4
I – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến thế
1. Cấu tạo
Hai cuộn dây(cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp) có số vòng n1, n2 khác nhau, đặt cách điện với nhau
Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 5
2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng
- NÕu ®Æt vµo hai ®Çu cña mét cuén d©y (gäi lµ cuén s¬ cÊp) mét H§T xoay chiÒu, thì bãng ®Ìn ë hai ®Çu cuén d©y kia (gäi lµ cuén thø cÊp) sẽ như thế nào ? Hãy dự đoán?

## Slide 6
Chóng ta cïng quan s¸t thÝ nghiÖm sau.

## Slide 7
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn
VËt lÝ kÜ thuËt
= 1 ┴
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn
VËt lÝ kÜ thuËt
= 1 ┴
K
U1 = 4 V
n1 = 200 vßng
n2 = 200 vßng
+_
NÕu ®Æt vµo hai ®Çu cuén s¬ cÊp hiÖu điện thế mét chiÒu th× ®Ìn m¾c vµo hai ®Çu cuén thø cÊp cã s¸ng kh«ng?

## Slide 8

Hoạt động của máy biến thế

## Slide 9
* Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

## Slide 10
Máy biến thế trong công nghiệp
Máy biến thế trong gia đình

## Slide 11
II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ

## Slide 12
II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế
  Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn.
Khi U1 > U2 hay n1 > n2  ta có máy hạ thế .
Khi U1 < U2 hay n1< n2  ta có máy tăng thế
Trong đó:
U1 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp,
U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.
n1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp,
n2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp.
Notes: I.Sự hao phí điện năng

## Slide 13
III. L¾p ®Æt m¸y biÕn thÕ ë hai ®Çu ®­Ưêng d©y t¶i ®iÖn
NHÀ
MÁY
ĐIỆN
25 000 V
500 000 V
11 000 V
Tăng thế
11 000 V
380 V
220 V
Hạ thế
Hạ thế
Hạ thế
Notes: I.Sự hao phí điện năng

## Slide 14
- Dùng máy tăng thế ở đầu đường dây tải điện
- Dùng máy hạ thế trước khi đến khu dân cư

## Slide 15: Luyện tập
Câu 1. Máy biến thế được dùng để :
Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều
Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng một chiều
Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện không đổi
Biến đổi dòng điện không đổi thành dòng điện xoay chiều
Chọn A
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 16
Câu 2. Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế qua điện áp sử dụng thì cần dùng
Biến thế ổn áp
Biến thế tăng điện áp
Biến thế hạ điện áp
Cả 2: biến thế tăng điện áp và biến thế hạ điện áp
Chọn C
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 17
Câu 3. khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín
Có dòng điện một chiều không đổi
Có dòng điện một chiều biến đổi
Có dòng điện xoay chiều
Vẫn không xuất hiện dòng điện
Chọn D
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 18
Câu 4. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp 240V thì hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 12V. Khi đó số vòng dây cuộn thứ cấp là
24000 vòng C. 1200 vòng
2,4 vòng D. 60 vòng
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 19
Tóm tắt :
U1 = 220V U2= 6 V
n1 = 4000 vòng n2 = ? Vòng
Bài làm
(vòng)
IV- Vận dụng
Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V . Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng dây của các cuộn thứ cấp tương ứng.
C4
+ Số vòng của cuộn thứ cấp:

## Slide 20
Bt 1. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng .
a. Máy đó là máy tăng thế hay hạ thế?
b. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?
a. vì n2 >n1 nên máy là tăng thế
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 21
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Về nhà đọc phần có thể em chưa biết
Làm bài tập 37.2 – 37.5 sách bài tập