## Slide 1: VẬT LÍ 9

## Slide 2
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
TIẾT 11. BÀI 11

## Slide 3
Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.
Giải
Ta có điện trở của dây dẫn là:
.
BÀI 1
Tóm tắt:
l = 30m
S = 0,3mm2 = 0,3.10-6 m2
ρ = 1,1.10-6 Ω.m
U = 220V
I = ?
Áp dụng định luật Ôm:
I = 2(A)

## Slide 4
Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1.
a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường ?
b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikêlin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.
BÀI 2
Hình 11.1

## Slide 5
BÀI 2
Tóm tắt:
RĐ = R1 = 7,5Ω
IĐ = I1 = 0,6A
U = 12V
Rbmax = 30Ω
S = 1mm2
= 10-6 m2
ρ = 0,4.10-6 Ω.m
a) R2 = ?
b) l = ?
Giải
Sơ đồ mạch điện: RĐ nt Rb R1 nt R2
a) Ta có: I = I1 = I2 = 0,6 (A)
Áp dụng định luật Ôm:
I = Rtđ = = = 20(Ω)
Rtđ = R1 + R2
R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5 ()
Hình 11.1
b) Chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở là:
R = ρ. l = = = 75 (m)

## Slide 6
Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
Tính điện trở của đoạn mạch MN.
Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn.
BÀI 3
Hình 11.2

## Slide 7
BÀI 3
Tóm tắt:
R1 = 600Ω
R2 = 900Ω
l = 200m
S = 0,2mm2
= 0,2.10-6 m2
ρ = 1,7.10-8 Ω.m
a) RMN = ?
b) U1 = ? U2 = ?
Hình 11.2
Giải
Sơ đồ mạch điện:
(R1 // R2) nt Rdây
a) Điện trở tương đương của hai
bóng đèn là:
R12 = 360 (Ω)
Điện trở của dây nối là:
Rdây = ρ = 17(Ω)
Điện trở của đoạn mạch MN là:
RMN = R12 + Rdây = 360 + 17 = 377 (Ω)

## Slide 8
BÀI 3
Hình 11.2
b) Cường độ dòng điện mạch chính là:
I = = 0,58 (A)
I = I12 = Idây 0,58 (A)
Udây = Idây.Rdây 0,58.17 9,86 (V)
U12 = U – Udây = 220 – 9,86 210 (V)
U12 = U1 = U2 210 (V)

## Slide 9
THANK YOU