## Slide 1
Vì sao khi đóng hoặc mở công tắc điện thì cả hai đèn trong mạch điện ở hình bên dưới cùng sáng hoặc cùng tắt? Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?
Mạch điện gồm hai đèn mắc liên tiếp nhau có công tắc điện: a) Đóng, b) Mở

## Slide 2
Bài 12:
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP,
SONG SONG
Giáo viên:

## Slide 3
Đoạn mạch nối tiếp
II. Đoạn mạch song song
NỘI DUNG BÀI HỌC

## Slide 4
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 5
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Là đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc liên tiếp nhau
Sơ đồ mạch điện
A
B
+
-
Đèn 1
Đèn 2
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 6
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp
+
_
K
R2
R1
Sơ đồ đoạn mạch nối tiếp

## Slide 7
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp.
A
B
+
-
R1
R2
R3
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 8
Điện trở tương đương
Điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch gồm các điện trở là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
A
B
+
-
R1
R2
R3
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 9
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, điện trở tương đương Rtđ
Rtđ = R1 + R2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​ mắc nối tiếp
Rtđ = R1 + R2 + .... + Rn
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 10
THÍ NGHIỆM 1
Chuẩn Bị
Nguồn điện một chiều
Công tắc
R1=6 Ω; R2=10 Ω; R3=16 Ω
3 ampe kế (GHĐ 3 A, ĐCNN 0,01 A)
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
+
_
K
R2
A1
A2
R1

## Slide 11
THÍ NGHIỆM 1
+
_
K
R2
A1
A2
Tiến hành thí nghiệm
Mắc hai điện trở R1 và R2 và hai ampe kế vào mạch điện theo sơ đồ
Bật nguồn, Đóng công tắc, đọc số chỉ của các ampe kế và ghi vào vở theo mẫu
Lặp lại bước 2 với các cặp R2 và R3; R1 và R3
R1

## Slide 12
Quan sát và trả lời câu hỏi
1. Hoàn thành bảng sau:
Lần đo | Chỉ số của Ampe kế (A) | 
 | I1 (A) | I2 (A)
R1 và R2 |  | 
R1 và R3 |  | 
R2 và R3 |  | 
2. Rút ra kết luận về cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp.

## Slide 13
Trả lời
1. Hoàn thành bảng :
Lần đo | Chỉ số của Ampe kế (A) | 
 | I1 (A) | I2 (A)
R1 và R2 | 0,75 | 0,75
R1 và R3 | 0,54 | 0,54
R2 và R3 | 0,46 | 0,46
2. Cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp đều như nhau.

## Slide 14
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm
I = I1 = I2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​ mắc nối tiếp
I = I1 = I2 = .... = In
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp

## Slide 15
Có hai điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω được mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1 A. Xác định:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
c) Hiệu điện thế giữa hai đẩu đoạn mạch.
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp

## Slide 16
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Rtđ =R1 + R2 = 2 + 3 = 5 Ω
Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:
U1 = I.R1 = 1.2 = 2 V
U2 = I.R2 = 1.3 = 3 V
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:
U = U1 + U2 = 2 + 3 = 5 V

## Slide 17
II. TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 18
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Là đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc liên tiếp nhau
Sơ đồ mạch điện
A
B
+
-
Đèn 1
Đèn 2
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 19
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở đoạn mạch song song
Sơ đồ đoạn mạch song song
+
_
K
R2
R1

## Slide 20
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc song song.
R1
A
B
+
-
R2
R3
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 21
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, điện trở tương đương Rtđ
= +
Rtđ =
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 22
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​
mắc song song
= + + .... +
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 23
THÍ NGHIỆM 1
Chuẩn Bị
Nguồn điện một chiều 6V
Công tắc, dây nối
R1=10 Ω; R2=6 Ω
3 ampe kế (GHĐ 3A, ĐCNN 0,01 A)
+
_
K
A2
R2
A3
M
N
A1
R1
2. Đặc điểm của đoạn mạch song song

## Slide 24
THÍ NGHIỆM 1
Tiến hành thí nghiệm
Lắp mặch điện như hình
Bật nguồn, đóng công tắc, đọc giá trị cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện chạy trong các mạch nhánh ghi vào vở theo mẫu
+
_
K
A2
R2
A3
M
N
A1
2. Đặc điểm của đoạn mạch song song

## Slide 25
Quan sát và trả lời câu hỏi
1. Hoàn thành bảng sau:
Lần đo | Số chỉ | 
 | I1 (A) | I2 (A)
A1 |  | 
A2 |  | 
A3 |  | 
2. So sánh cường độ dòng điện trong mạch chính và tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh.

## Slide 26
GIẢI
1.
2. Cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị bằng tổng của giá trị của cường độ dòng điện trong các nhánh của ĐOẠN MẠCH SONG SONG.
Lần đo | Số chỉ | 
 | I1 (A) | I2 (A)
A1 | 1= 1,60 A | 1= 1,60 A
A2 | I = 0,60 A | I = 0,60 A
A3 | I2= 1,00 A | I2= 1,00 A

## Slide 27
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tôtng cường độ 2 nhánh
I = I1 + I2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​ mắc song song
I = I1 + I2 + .... + In
2. Đặc điểm của đoạn mạch song song

## Slide 28
Hai điện trở 20 Ω và 40 Ω được mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế là 24 V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp

## Slide 29
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
I == Ω
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp
Rtđ = = = Ω

## Slide 30
VẬN DỤNG

## Slide 31
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 32
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp
A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.
B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.
C. Cường độ dòng điện ở bất kì vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.
D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.

## Slide 33
Câu 2: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
Bằng tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
B. Bằng hiệu các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
C. Bằng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần .
D. Luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

## Slide 34
Có ba điện trở R1 = 15Ω, R2 = 25Ω, R3 = 20Ω. Mắc ba điện trở này nối tiếp với nhau rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U = 90V.
Câu 3: Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
I = 6A. B. I = 1,5A.
C. I = 3,6A. D. I = 4,5A.
Câu 4: Để dòng điện trong mạch giảm đi chỉ còn một nửa, người ta mắc thêm vào mạch một điện trở R4. Điện trở R4 có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây.
R4 = 60Ω B. R4 = 25Ω
C. R4 = 20Ω D. R4 = 15Ω

## Slide 35
Cho hai điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 18Ω được mắc nối tiếp với nhau.
Câu 5: Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
R12 = 12 Ω B. R12 = 18Ω
C. R12 = 6Ω D. R12 = 30 Ω
Câu 6: Mắc nối tiếp thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên, thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới là
R123 = 32Ω B. R123 = 38Ω
C. R123 = 26Ω D. R123 = 50 Ω

## Slide 36
Người ta chọn một số điện trở loại 2Ω và 4Ω để nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng là 16Ω.
Câu 7: Trong các phương án nào sau đây, phương án nào sai?
A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2Ω.
B. Dùng 1 điện trở 4Ω và 6 điện trở 2Ω.
C. Dùng 2 điện trở 4Ω và 2 điện trở 2Ω
D. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4Ω
Câu 8: Trong các phương án sau đây, phương án nào không phù hợp?
A. Dùng 2 điện trở 4Ω và 4 điện trở 2Ω
B. Dùng 3 điện trở 4Ωvà 2 điện trở 2Ω
C. Chỉ dùng 4 điện trở 4Ω
D. Dùng 2 điện trở 4Ω và 2 điện trở 2Ω

## Slide 37
Câu 9. Vì sao khi đóng hoặc mở công tắc điện thì cả hai đèn trong mạch điện ở hình bên dưới cùng sáng hoặc cùng tắt? Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?
Mạch điện gồm hai đèn mắc liên tiếp nhau có công tắc điện: a) Đóng, b) Mở

## Slide 38
Câu 1. Vì mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp. Khi đóng công tắc, mạch kín, dòng điện đi qua cả hai đèn nên hai đèn cùng sáng. Khi mở công tắc, mạch hở, dòng điện không đi qua cả hai đèn nên hai đèn đều không sáng.
Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia cũng không sáng.
Mạch điện gồm hai đèn mắc liên tiếp nhau có công tắc điện: a) Đóng, b) Mở

## Slide 39
Câu 10. Cho đoạn mạch điện AB như hình bên dưới. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, UAB = 12 V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
A
B
+
-
R1
R2

## Slide 40
Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
Rtđ = R1 + R2 = 10 + 15 = 25 Ω
b) Cường độ dòng điện qua hai điện trở R1 vàR2 là:
IAB = I1 = I2 = = = 0,48A

## Slide 41
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn là như nhau.
B. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn.
C. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
D. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.

## Slide 42
Câu 12: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?
A. Rtđ =R1 + R2
B. Rtđ =R1.R2
C. Rtđ =
D. Rtđ =

## Slide 43
Câu 13: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
I = 10 Ω. B. I = 12 Ω.
C. I = 15 Ω. D. I = 13 Ω.

## Slide 44
Câu 14: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là:
A. R = 9 Ω , I = 0,6A
B. R = 9 Ω , I = 1A
C. R = 2 Ω , I = 1A
D. R = 2 Ω , I = 3A

## Slide 45
Cho mạch điện gồm ba điện trở R1 = 25Ω; R2 = R3 = 50Ω mắc song song với nhau.
Câu 15: Điện trở tương đương của đoạn mạch là
A. Rtđ = 25Ω B. Rtđ = 50 Ω
C. Rtđ = 75Ω D. Rtđ = 12,5Ω
Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi bằng 37,5V. Cường độ dòng điện trong mạch chính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. I = 3A. B. I = 1,5A.
C. I = 0,75A. D. I = 0,25A.

## Slide 46
Câu 17: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.
A. 10 Ω B. 12 Ω
C. 15 Ω D. 13 Ω

## Slide 47
Câu 18: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
I = 10 Ω. B. I = 12 Ω.
C. I = 15 Ω. D. I = 13 Ω.

## Slide 48
Câu 19. Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

## Slide 49
Câu 19. Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng.

## Slide 50
Câu 20. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1 = 30 Ω và R2 = 20 Ω mắc song song như hình bên dưới. Biết ampe kế A1 chỉ 2 A, ampe kế A2 chỉ 3 A.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.
b) Xác định số chỉ ampe kế A3.
A
B
+
-
R1
R2

## Slide 51
Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
Rtđ = = = 12 Ω
b) Cường độ dòng điện qua hai điện trở R1 và R2 là:
IAB = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 A

## Slide 52
Thanks you !!!
Giáo viên: