## Slide 2
1. Em hãy nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt?
2. Đèn sợi đốt có những đặc điểm gì?

## Slide 3
TIẾT 34: ĐỒ DÙNG ĐIỆN - QUANG (TIẾT 2)

## Slide 4
III. Đèn huỳnh quang
Cấu tạo
Nªu c¸c bé phËn cña ®Ìn èng huúnh quang?
Bé phËn chính cña ®Ìn èng huúnh quang?
1. Ống thủy tinh
2. Lớp bột huỳnh quang
3. Điện cực
4. Chân đèn

## Slide 5
Ống thủy tinh
0,3 m
0,6 m
1,2 m
1,5 m
2.4 m
èng thñy tinh
Bét huúnh quang
Líp bét huúnh quang cã t¸c dông gì?
Líp bét huúnh quang cã t¸c dông t¹o ra ¸nh s¸ng.

## Slide 6
b) Điện cực
Điện cực được cấu tạo như thế nào?
Chaân ñeøn
Làm bằng dây Vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng 1 lớp bari – oxit bạ để phát ra điện tử

## Slide 7
2. Nguyên lí làm việc

## Slide 8
3. Đặc điểm
Hiện tượng nhấp nháy
Đèn phát ra ánh sáng không liên tục , gây mỏi mắt
b) Hiệu suất phát quang cao
Khi đèn làm việc, khoảng 20% - 25% điện năng biến đổi thành quang năng
Tuổi thọ cao
Khoảng 8000h
d) Mồi phóng điện
- Dùng chấn lưu điện cảm, tắc te hoặc chấn lưu điện tử

## Slide 9
4. Số liệu kĩ thuật
Điện áp định mức: 127V, 220V
- Công suất định mức
Chiều dài | Công suất
0,6m | 18W, 20W
1,2m | 36W, 40W

## Slide 10
5. Sử dụng
Chiếu sáng trong nhà, văn phòng
- Thường xuyên lau chùi để đèn sáng tốt

## Slide 11
IV. Đèn compac huỳnh quang
Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc, ưu điểm của đèn compac huỳnh quang?
Bóng thủy tinh
Đuôi đèn

## Slide 12
V. So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang
Dựa vào các đặc điểm của mỗi loại đèn , em hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong bảng 39.1
Không cần chấn lưu Cần chấn lưu
Tiết kiệm điện năng Không tiết kiệm điện năng
Tuổi thọ cao Tuổi thọ thấp
Ánh sáng liên tục Ánh sáng không liên tục
Loại đèn | Ưu điểm | Nhược điểm
Đèn sợi đốt | 1) 2) | 1) 2)
Đèn huỳnh quang | 1) 2) | 1) 2)

## Slide 13
Loại đèn | Ưu điểm | Nhược điểm
Đèn sợi đốt | 1) 2) | 1) 2)
Đèn huỳnh quang | 1) 2) | 1) 2)
Không cần chấn lưu
Ánh sáng liên tục
Không tiết kiệm điện năng
Tuổi thọ thấp
Tiết kiệm điện năng
Tuổi thọ cao
Cần chấn lưu
Ánh sáng không liên tục

## Slide 15: Hướng dẫn về nhà
Trả lời các câu hỏi cuối bài
Đọc phần “có thể em chưa biết”
Chuẩn bị bài 40

## Slide 16
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT