## Slide 1
Bài 8 : ĐO NHIỆT ĐỘ
(3 Tiết)

## Slide 2
Nước ấm
Nước lạnh
Nước nguội
Nhúng tay trái vào bình nước lạnh và tay phải vào bình nước ấm
Khi cùng nhúng vào nước nguội, các ngón tay có cảm giác nóng, lạnh như thế nào? Từ rút ra kết luận về cảm giác nóng lạnh của tay?
Sau đó rút hai tay ra, cùng nhúng vào bình đựng nước nguội
→Khi cùng nhúng vào bình nước nguội, hai ngón tay có cảm giác khác nhau.
Cảm giác của tay không thể xác định được chính xác độ nóng lạnh của một vật mà ta sờ vào nó hay tiếp xúc với nó.
Muốn xác định chính xác nhiệt độ cần có dụng cụ đo.

## Slide 3
I. Đo nhiệt độ
Thang nhiệt độ
Năm 1974, Xen-xi-ut (Celsius) đã đề nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ kí hiệu là 10C. Thang nhiệt độ này gọi là thang nhiệt độ Xen-xi-ut, còn gọi là nhiệt giai Xen-xi-ut. Chữ C trong kí hiệu 0C là chữ cái đầu của tên nhà vật lí. Trong thang nhiệt độ này, nhiệt độ thấp hơn 00C được gọi là nhiệt độ âm.
Anders Celsius(1701-1744), nhanh khoa học Thụy Điển, người phát minh thang nhiệt độ Xen-xi-ut. Vào năm 1742
Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật người ta dùng khái niệm nhiệt độ: Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng cao

## Slide 4
10
0
10
90
20
30
40
50
60
70
80
100
110
Anders Celsius
(1701-1744)
100oC
0oC
. Thang nhiệt độ Celsius
*Trong thang nhiệt độ Celsius nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC

## Slide 5
Dựa vào thông tin đã đọc, em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu sau:
Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut:
- Nhiệt độ của nước đá đang tan: …………..
- Nhiệt độ của nước đang sôi: …….
- Từ 0°C đến 100°C chia thành 100 phần bằng nhau ứng với ………….
- Nhiệt độ thấp hơn 0°C được ghi bằng nhiệt độ …………


## Slide 6
Dựa vào thông tin đã đọc, em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu sau:
Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut:
- Nhiệt độ của nước đá đang tan: …………..
- Nhiệt độ của nước đang sôi: …….
- Từ 0°C đến 100°C chia thành 100 phần bằng nhau ứng với ………….
- Nhiệt độ thấp hơn 0°C được ghi bằng nhiệt độ …………
00C


## Slide 7
Dựa vào thông tin đã đọc, em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu sau:
Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut:
- Nhiệt độ của nước đá đang tan: …………..
- Nhiệt độ của nước đang sôi: …………….
- Từ 0°C đến 100°C chia thành 100 phần bằng nhau ứng với ………….
- Nhiệt độ thấp hơn 0°C được ghi bằng nhiệt độ …………
00C
1000C


## Slide 8
Dựa vào thông tin đã đọc, em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu sau:
Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut:
- Nhiệt độ của nước đá đang tan: …………..
- Nhiệt độ của nước đang sôi: …………….
- Từ 0°C đến 100°C chia thành 100 phần bằng nhau ứng với ………….
- Nhiệt độ thấp hơn 0°C được ghi bằng nhiệt độ …………
00C
1000C
10C


## Slide 9
Dựa vào thông tin đã đọc, em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu sau:
Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut:
- Nhiệt độ của nước đá đang tan: …………..
- Nhiệt độ của nước đang sôi: …………….
- Từ 0°C đến 100°C chia thành 100 phần bằng nhau ứng với ………….
- Nhiệt độ thấp hơn 0°C được ghi bằng nhiệt độ …………
00C
1000C
10C
âm


## Slide 10
Bảng một số nhiệt độ theo thang nhiệt độ Xen-ci-ut:
Đối tượng | Nhiệt độ(0°C)
Nhiệt độ tự nhiên thấp nhất trên Trái Đất (Đo tại trạm khí tượng Vô-Xtốc ở Nam Cực) Nhiệt độ cơ thể người( thân nhiệt) Sa mạc Lút ở I-ran, nơi nóng nhất Trái Đất Nhiệt độ cao nhất của một ngọn nến Nhiệt độ tại bề mặt Mặt Trời | - 890C 370C 710C 10270C 55000C

## Slide 11
?1. Nêu một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng nhiệt độ trong đời sống.
?2. Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước, em có thể ước lượng nhiệt độ của nước trong cốc được không? Việc ước lượng này có ích lợi gì?
- khi có em bé bị sốt, cần sờ trán và ước lượng nhiệt độ sốt để có thể có các biện pháp phù hợp để hạ sốt cho bé
- Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước, em có thể ước lượng được nhiệt độ của nước trong cốc.
- Việc ước lượng này giúp ta không uống phải cốc nước quá nóng.

## Slide 12
?3. Trong các nhiệt độ sau: 0∘C; 5∘C; 36,5∘C; 323∘C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong hình 8.2
a) Nhiệt độ 5∘C
b) Nhiệt độ 323∘C
c) Nhiệt độ 36,5∘C
d) Nhiệt độ 0∘C

## Slide 13
?3. Trong các nhiệt độ sau: 0∘C; 5∘C; 36,5∘C; 323∘C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong hình 8.2
b) Nhiệt độ 323∘C
c) Nhiệt độ 36,5∘C
d) Nhiệt độ 0∘C
a) Nhiệt độ 5∘C

## Slide 14
?3. Trong các nhiệt độ sau: 0∘C; 5∘C; 36,5∘C; 323∘C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong hình 8.2
c) Nhiệt độ 36,5∘C
d) Nhiệt độ 0∘C
a) Nhiệt độ 5∘C
b) Nhiệt độ 323∘C

## Slide 15
?3. Trong các nhiệt độ sau: 0∘C; 5∘C; 36,5∘C; 323∘C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong hình 8.2
d) Nhiệt độ 0∘C
a) Nhiệt độ 5∘C
b) Nhiệt độ 323∘C
c) Nhiệt độ 36,5∘C

## Slide 16
?3. Trong các nhiệt độ sau: 0∘C; 5∘C; 36,5∘C; 323∘C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong hình 8.2
a) Nhiệt độ 5∘C
b) Nhiệt độ 323∘C
c) Nhiệt độ 36,5∘C
d) Nhiệt độ 0∘C

## Slide 17
20
40
60
220
80
100
120
140
160
180
200
0 F
32 0F
212 0F
Gabriel Daniel Fahrenheit
(1686-1736)
. Thang nhiệt độ Frenhai
*Trong thang nhiệt độ Frenhai nhiệt độ nước đá đang tan là 32oF. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212oF

## Slide 18
Ở các nước nói Tiếng Anh, người ta đo nhiệt độ theo độ Fa-ren-hai (Fahrenheit), kí hiệu là 0F. Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2120F (có khoảng 180 khoảng chia)
Cách đổi từ 0C sang 0F
t(0F)=(t(0C)x1,8+32
Ví dụ đổi 100C sang 0F
100C= (10x1,8+32)0F=500F

## Slide 19
Nước nóng
Quan sát thí nghiệm hình 8.4, rút ra kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
- Chất lỏng nở ra khi nóng lên, nhiệt độ càng cao thì chất lỏng nở ra càng nhiều.
- Hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở chế tạo các dụng cụ đo nhiệt độ.
II. Dụng cụ đo nhiệt độ
1. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


## Slide 20: 2. Các loại nhiệt kế
? Nhiệt kế dùng để làm gì?
? Kể tên một số nhiệt kế mà em biết?
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ
- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế hồng ngoại



## Slide 21
Sắp xếp các câu sau theo thứ tự các bước sử dụng nhiệt kế y tế thủy ngân
Vẩy mạnh cho thủy ngân bên trong nhiệt kế tụt xuống.
III. Sử dụng nhiệt kế y tế
1. Nhiệt kế y tế thủy ngân
Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cách tay lại để giữ nhiệt kế.
Chờ khoảng 2-3 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
Bước 1: Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
Bước 2: Vẩy mạnh cho thủy ngân bên trong nhiệt kế tụt xuống.
Bước 4: Chờ khoảng 2-3 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
Bước 3: Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cách tay lại để giữ nhiệt kế.


## Slide 22
- Khi vẩy nhiệt kế tránh va chạm với các vật khác
* Cần chú ý khi sử dụng nhiệt kế y tế?
Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc
Thủy ngân rất độc nên nếu không may làm vỡ, không được chạm tay vào
? Chỉ ra các theo tác sai khi dùng nhiệt kế trong các tình huống dưới đây:
a) Vẩy mạnh nhiệt kế trước khi đo.
b) Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo phải đợi một lúc sau mới đọc kết quả đo
c) Dùng tay nắm chặt bầu nhiệt kế.
b) Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo phải đợi một lúc sau mới đọc kết quả đo
c) Dùng tay nắm chặt bầu nhiệt kế.

## Slide 23
Sắp xếp các câu sau theo thứ tự các bước sử dụng nhiệt kế y tế điện từ
Bấm nút khởi động.
2. Nhiệt kế y tế điện từ
Chờ khi có tín hiệu bíp rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
Tắt nút khởi động.
Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế.
Bước 2:
Bước 1:
Bước 3:
Bước 4:
Đặt đầu kim loại của nhiệt kế xuống lưỡi.
Bước 5:


## Slide 24
Thực hành trong 5 phút:
Đo nhiệt độ cơ thể của mình và đo nhiệt độ của nước trong cốc, ghi vào bản báo cáo.
Đối tượng | Nhiệt độ ( oC)
Bản thân | 
Nước trong cốc | 
Xác định GHĐ và ĐCNN của các nhiệt kế mà nhóm em đang có

## Slide 25
Nhiệt độ là số đo mức độ ………,…… của một vật, để đo nhiệt độ người ta dùng …………….. Ở Việt Nam sử dụng ………………..…Xen-ci-ut, đơn vị đo nhiệt độ kí hiệu là…......
thang nhiệt độ
nóng, lạnh
nhiệt kế
0C
Ghi nhớ


## Slide 26
TRÒ CHƠI :
Ai NHANH AI ĐÚNG

## Slide 27
Câu 1:Chọn câu trả lời đúng nhất
Nhiệt kế y tế dùng để đo:
A) Nhiệt độ của nước đá
B) Nhiệt độ của hơi nước đang sôi
C) Nhiệt độ của môi trường
D) Thân nhiệt của người

## Slide 28
Câu 2:Chọn thao tác sai: Khi sử dụng
nhiệt kế thủy ngân ta phải chú ý:
A) Xác định GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế
B) Điều chỉnh về vạch số 0
C) Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ
D) Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ

## Slide 29
Hướng dẫn về nhà
- Học bài
- Làm bài tập 8.1 đến 8.7 SBT
- Tìm cách đổi từ 0F sang 0C