## Slide 1
BÀI 14: DỰ ÁN
AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

## Slide 2
NỘI DUNG CHÍNH
  GIỚI THIỆU, LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
  HỌC SINH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Bài 14
I
II

## Slide 3
An toàn và tiết kiệm điện năng
Thường xuyên lau chùi, vệ sinh các thiết bị điện
Nhắc nhở bố mẹ bảo dưỡng định kì các thiết bị điện trong gia đình.
Không sử dụng điện thoại trong quá trình nạp điện
Sửa chữa, bố trí lại vị trí các ổ điện sao cho phù hợp
Cần tắt các thiết bị chiếu sáng, ti vi, quạt,…khi không sử dụng
Khuyên bố mẹ sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để đun nước tắm, chiếu sáng,..

## Slide 4
Chóng ta dïng c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng?

## Slide 5
A=P.t
t: Thêi gian lµm viÖc
P: C«ng suÊt ®iÖn
A: §iÖn n¨ng tiªu thô trong thêi gian t
(h)
(W)
(Wh)
1 kWh = 1000 Wh
§iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn ®ư­îc tÝnh như­ sau:

## Slide 6
Ví dụ 1
TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña qu¹t trÇn 220V- 80W trong 1 th¸ng, mçi ngµy dïng 4h.
HD:
C«ng suÊt: P = 80 (W)
- Thêi gian: t = 4 (h)
- Điện năng tiêu thụ trong 01 ngày: A1= P.t = 80.4=320 (Wh)
§iÖn n¨ng tiªu thô trong th¸ng (30 ngày):
A = A1.30 = 320.30 = 9600 (Wh)
= 9,6 (kWh)

## Slide 7
TT | Tªn ®å dïng ®iÖn | C«ng suÊt ®iÖn P(W) | Sè lư­îng | Thêi gian sö dông trong ngµy t(h) | Tiªu thô ®iÖn n¨ng trong ngµy A(Wh)
1 | Qu¹t trÇn | 80 | 2 | 4 | 
2 | Bãng huúnh quang | 45 | 4 | 2 | 
- §iÖn n¨ng tiªu trong 1 ngµy:
- §iÖn n¨ng tiªu thô trong 1 th¸ng:
640
360
1000 (Wh)
1000 x 30 = 30 000(Wh)
= 30 (kWh)
Ví dụ 2:

## Slide 8
Hoạt động cá nhân (5 phút)
Học sinh thực hiện
phiếu học tập số 2.
STT | Tªn ®å dïng | C«ng suÊt ®iÖn P(W)
1 | §Ìn sîi ®èt | 60
2 | §Ìn huúnh quang | 45
3 | Qu¹t bµn | 65
4 | Qu¹t trÇn | 80
5 | Tñ l¹nh | 120
6 | Tivi | 70
7 | BÕp ®iÖn | 1000
8 | Nåi c¬m ®iÖn | 630
MỘT SỐ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG SUẤT TRONG GIA ĐÌNH

## Slide 9
Vị trí | Mô tả nhiệm vụ | Tên thành viên
Nhóm trưởng | Quản lí các thành viên trong nhóm, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ | ……………………..............
Thư kí | ………………………………………………. …………………………………………….. | ………………………………
Thành viên | ……………………………………………….. ………………………………………………. | ………………………………
Thành viên | ……………………………………………….. ………………………………………………. | ………………………………
HỒ SƠ CỦA NHÓM
Tên nhóm:………………………
Danh sách và vị trí nhân sự:
Hoạt động nhóm (5 phút)
Từ kết quả trên thảo luận và phân công nhiệm vụ để tiết sau trình bày báo cáo.

## Slide 10
HS đánh giá bài báo cáo của nhóm bạn theo phiếu đánh giá số 1

## Slide 11
DẶN DÒ:
Xem lại nội dung bài học
HS tổng hợp và hoàn thiện sản phẩm của nhóm, chuẩn bị tiết sau lên trình bày dự án.

## Slide 12
GIỜ HỌC KẾT THÚC.
XIN CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ
CÁC EM HỌC SINH!