## Slide 1
TiÕt 10: Thùc hµnh
Bµi 10 THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT

## Slide 2: Hình 10.1 SGK/34

## Slide 3: Bảng 9.1 trang 41
Tr×nh tù ®äc | Néi dung cÇn hiÓu | B¶n vÏ chi tiÕt vßng ®ai
1. Khung tên |  | 
2. Hình biểu diễn |  | 
3. Kích thước |  | 
4. Yêu cầu kĩ thuật |  | 
5. Tổng hợp |  | 

## Slide 4: Tiết 10: Thực hành THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
I./Chuẩn bị: SGK/33
II./Nội dung
III./ Các bước tiến hành
B1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết
B2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 9.1
B3: Đọc bản vẽ vòng đai (hình 10.1/34)
Đúng theo trình tự và ghi lại KQ vào bảng

## Slide 5: IV. Thực hành đọc bản vẽ

## Slide 6: KQ đọc bản vẽ Hình 10.1
Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | BV chi tiết vòng đai
1. Khung tên |  | 
2. Hình biểu diễn |  | 
3. Kích thước |  | 
4. Yêu cầu KT |  | 
5. Tổng hợp |  | 
Tªn gäi chi tiÕt
VËt liÖu
- TØ lÖ
Tªn gäi h×nh chiÕu
VÞ trÝ h×nh c¾t
KT chung cña CT.
KT c¸c phÇn cña
chi tiÕt
Gia c«ng
Xö lÝ bÒ mÆt
M« t¶ h×nh d¹ng
vµ CT cña chi tiÕt.
- C«ng dông cña
chi tiÕt
Vßng ®ai
ThÐp
- 1:2
H×nh chiÕu b»ng
H×nh c¾t ë HC ®øng
140, 50, R39
-§K trong 50
ChiÒu dµy 10, §K lç 12
Khoảng cách 2 lỗ 110
Lµm tï c¹nh
M¹ kÏm
Phần giữa là nửa hình trụ, hai bên là hình HCN có lỗ ở giũa
Dùng để ghép nối giữa chi tiếtt hình trụ với chi tiết khác.

## Slide 7
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
Hoïc baøi
Traû lôøi nhöõng caâu hoûi trong sgk
Ñoïc tröôùc baøi 12: Đọc bản vẽ chi tiết coù ren