## Slide 1
  THỰC HÀNH
  LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Bài 7

## Slide 2
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
1. Dụng cụ:
* Kìm điện
* Kìm tuốt dây
* Dao nhỏ
* Tua vít
* Bút thử điện
* Khoan điện cầm tay
* Mũi khoan ϕ2mm và ϕ5mm
* Thước kẻ
* Bút chì
2. Vật liệu và thiết bị :
* Bảng điện
* Ổ cắm điện .
* Cầu chì.
* Công tắc
* Dây dẫn điện
* Bóng đèn huỳnh quang
* Tắc te (Starte)
* Chấn lưu (Ballast)
* Máng đèn
* Băng dính cách điện
* Giấy ráp .
* Phích cắm điện

## Slide 3
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quanng:
O
A

## Slide 4
Mạch điện gồm 5 phần tử chính
Tên gọi | Chức năng
Cầu chì | 
Công tắc | 
Chấn lưu | 
Tắc te | 
Bóng đèn | 
Là thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.
Dùng để đóng hoặc cắt nguồn điện với mạch điện
Là nơi phát ra ánh sáng
Tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn dòng điện qua đèn quá sáng
Tự động nối mạch khi điện áp cao ở 2 điện cực và ngắt mạch khi điện áp giảm

## Slide 5
Tắc te được mắc song song với bóng đèn
- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn
- Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồn
CL
A
O

## Slide 6
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
O
A

## Slide 7
*Các bước tiến hành vẽ:
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 8
*Các bước tiến hành vẽ:
B1: Vẽ đường dây nguồn
A
O
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 9
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 10
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 11
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
+ Nối dây bộ đèn
+ Nối dây mạch điện
+ Hoà mạng
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 12
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
11 1 2
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 13
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:
TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .... | Kìm điện Kìm tuốt dây Dao nhỏ Tua vít Khoan điện Bút thử điện Bóng đèn Chấn lưu Tắc te Máng đèn Bảng điện Cầu chì Công tắc .... | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... | Có cách điện Có cách điện Có cách điện Có cách điện Có cách điện 500V 0,6m _ 220V 20W _ 220V 0,6m ...

## Slide 14
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
Vạch dấu
Khoan lỗ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Nối dây
bộ đèn
Nối dây
mạch điện
Kiểm tra
B1
B2
B3
B4
B5
B6

## Slide 15
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
• Bước 1. Vạch dấu
◦ Vạch vị trí lắp đặt các thiết bị đèn.
◦ Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.
• Bước 2. Khoan lỗ
◦ Khoan lỗ bắt vít.
◦ Khoan lỗ luồn dây.
• Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện
◦ Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.
◦ Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

## Slide 16
II. Nội dung và trình tự thực hành:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
• Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang
◦ Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.
◦ Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.
• Bước 5. Nối dây mạch điện
◦ Đi dây từ bảng điện ra đèn.
• Bước 6. Kiểm tra
◦ Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn.
▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
▪ Chắc chắn.
▪ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

## Slide 17
Các công đoạn | Nội dung công việc | Dụng cụ | Yêu cầu kĩ thuật
1.Vạch dấu | - Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện | - Thước | - Bố trí thiết bị hợp lí
 |  | Mũi Vạch, bút chì | - Vạch dấu chính xác
2. Khoan lỗ bảng điện | -Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây và lỗ vít | - Máy khoan | - Khoan chính xác lỗ khoan
 | - Khoan | - Mũi khoan | - Lỗ khoan thẳng
3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện | - Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện | - Kìm tuốt dây | - Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật
 | - Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện | - Kìm điện | - Lắp thiết bị đúng vị trí
 |  | Băng dính, tuốc nơ | - Các thiết bị được lắp chắc đẹp
4. Nối dây bộ đèn huỳnh quang | - Nối dây dẫn của bộ đèn huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt | - Kìm điện | - Nối dây đúng sơ đồ
 | - Lắp đặt các phân tử của bộ đèn vào máng đèn | - Tuốc nơ vít | - Lắp các phân tử bộ đèn đúng vị trí
 |  |  | - Các phân tử bộ đèn được lắp chắc đẹp
5. Nối dây mạch điện | - Đi dây từ bảng điện ra đèn | - Kìm điện | - Nối dây đúng sơ đồ mạch điện
 |  | - Tuốc nơ vít | 
6. Kiểm tra | - Lắp đặt các thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện | - Bút thử điện | - Mạch điện đúng sơ đồ, chắc, đẹp
 | - Nối nguồn |  | - Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật
 | - Vận hành thử |  | 

## Slide 18
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

## Slide 19
Nối dây bộ đèn
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Hộp gắn tắc te
Chân đèn
Ballast
Máng đèn
Đến công tắc

## Slide 20
O
A
Nối dây
Nối dây
Nối dây mạch điện
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

## Slide 21
III. Đánh giá:
  Bài 7: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
* Chất lượng sản phẩm.
* Thực hiện theo quy trình.
* Ý thức học tập.
* Đảm bảo an toàn lao động.
* Vệ sinh nơi làm việc.

## Slide 22
- Học bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
- Làm bài tập SGK
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra
Hướng dẫn về nhà

## Slide 23
Giờ học đã kết thúc thân ái chào các em