## Slide 1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
----------------------------
Giáo viên : Nguyễn Thị Hà

## Slide 2
Trong đó:
I : Cường độ dòng điện (A)
U : Hiệu điện thế (V)
R: Điện trở của dây dẫn ( )
* Viết công thức định luật Ôm và ý nghĩa các đại lượng có trong công thức?
Câu 2
Đáp án:
I = I1 = I2 ; U = U1 + U2; Rtđ = R1 + R2
4.1. UAB = 3V; 4.2. I = 1,2A
Viết công thức cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp? Làm bài 4.1, 4.2 SBT?
Câu 1
KIỂM TRA BÀI CŨ

## Slide 3
BÀI 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 4
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hai đấu mỗi mạch rẽ.
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ.
1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
Các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.

## Slide 5
C1 : Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và TLCH :
K
A
B
R1
R2
V
A
+
-
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Trả lời: Sơ đồ mạch điện cho biết điện trở R1 được mắc song song với điện trở R2. Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu của đoạn mạch
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 6
C2: Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
Trả lời: Vì R1 mắc song song R2 nên ta có: U1 = U2 hay I1 R1 = I2 R2 Suy ra:
K
A
B
R1
R2
V
A
+
-
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 7
C3: Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song là:
3. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Từ đó suy ra:
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 8
Chứng minh: Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song và cho từng điện trở, ta có:
Từ (1) ta có:
Và từ (2)

## Slide 9
2. Thí nghiệm kiểm tra
Lần lượt mắc mạch điện theo hai sơ đồ bên, trong đó UAB không đổi, so sánh cường độ dòng điện trong hai mạch điện.
3. Kết luận:
Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song bằng tổng nghịch đảo của từng điện trở thành phần.
M
N
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 10
C4: Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
Trả lời:
+ Đèn và quạt phải mắc song song vào nguồn.
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động, vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.
+ Sơ đồ mạch điện:
III. VẬN DỤNG
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường ?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
M
M
N
Đ
ĐC điện
M
K1
K2
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 11
R1
R2
R3
R2
R1
C5: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như hình vẽ:
+ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.
+ Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như hình vẽ thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

## Slide 12
Giải: +
+
Rtd nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
Mở rộng: điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song được tính theo công thức:

## Slide 13
Học thuộc ghi nhớ của bài
Đọc “Có thể em chưa biết”
Làm bài tập 5.1 – 5.6 SBT