| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
|  | Ngày kiểm tra:4/5/2022 |

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: - Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về đồ dùng và thiết bị điện gia đình, về tính toán điện năng tiêu thụ trong thực tế…

2. Năng lực: - Kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công nghệ, năng lực tính toán và vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập, tình huống cụ thể.

3. Phẩm chất: - Rèn luyện phẩm chất trung thực, tuân thủ đúng quy chế thi, hướng dẫn của cán bộ coi thi.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ( đính kèm trang sau).

III. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA ( đính kèm trang sau).

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ( đính kèm trang sau).

| Cấp độ Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| Đèn sợi đốt |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,5 5% |  |  |  |  |  |  |  | 1 0,5 5% |
| Đèn huỳnh quang |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 1 10% |  |  | 0,5 1 10% |  |  |  |  | 2,5 2 20% |
| Nồi cơm điện |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 1 10% |  |  |  |  |  |  |  | 2 1 10% |
| Bàn là điện, quạt điện, máy sấy tóc |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 1 10% |  |  | 0,5 2 20% |  | 0,25 1 10% |  |  | 2,75 4 40% |
| An toàn khi sử dụng điện |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,5 5% |  |  |  |  | 0,5 1 10% |  | 0,25 1 10% | 1,75 2,5 25% |
| Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ | 8 4 40% | 1 3 30% | 0,75 2 20% | 0,25 1 10% | 10 10 100% |

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-101 | Ngày kiểm tra:4/5/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

D. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

Câu 2: Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 3: Khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện vì:

A. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, cầu kì

B. không đơn giản, cầu kì, thẩm mĩ cao.

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 4: Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây pha			B. Dây tải			C. Dây trung tính		D. Dây dẫn

Câu 5: Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:

A. vỏ			           B. dây chảy			C. cực giữ dây chảy             D. dây dẫn

Câu 6: Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, công tắc					B. Cầu dao, công tắc

C. Cầu chì, cầu dao						D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song hoặc mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

D. Mắc tùy thích

Câu 8: Chức năng của dây đốt nóng phụ là:

A. Dùng để ủ cơm						B. Dùng để nấu cơm

C. Truyền nhiệt cho thành nồi				D. Dẫn điện

Câu 9: Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

A. Cách điện							B. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

C. Dẫn điện							D. Bảo vệ mạch điện

Câu 10: Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì						B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, công tắc điện					D. aptomat, ổ điện

Câu 11: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt

B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện

D. Ổ cắm và cầu chì

Câu 12: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng, kẽm		B. Gang, thiếc		C. Nhựa, sứ		D. Thủy tinh, thép

Câu 13: Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Nhôm.							B. Lá thép kỹ thuật điện.

C. Sắt.							D. Đồng.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

D. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

Câu 15: Bộ phận nào không có trong cấu tạo nồi cơm điện ?

A. Vỏ nồi			B. Dây đốt nóng		C. Mâm nhiệt hồng ngoại       D. Soong

Câu 16: Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại						B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh						D. Kim loại, nhựa

Câu 17: Dây đốt nóng của bàn là được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken – crom					B. Hợp kim Thép - crom

C. Hợp kim Đồng – Niken					D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 18: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn

B. Quạt vẫn làm việc bình thường

C. Quạt quay nhanh hơn

D. Lúc nhanh, lúc chậm

Câu 19: “~” là kí hiệu của phần tử nào?

A. Dòng điện một chiều					B. Dây pha

C. Dòng điện xoay chiều					D. Dây trung tính

Câu 20: Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng, N2 = 90 vòng . Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Tính điện áp cuộn thứ cấp?

A. 10 V			B. 12 V			C. 110 V		D. 220 V

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn Thịnh có sử dụng một số thiết bị điện theo bảng số liệu sau:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 6 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 6 |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 5 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 100 | 1 | 3 |  |

a.  Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện ?

b.  Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

c.  Tính số tiền phải trả trong 1 tháng ? Biết giá tiền phải trả cho 1 KWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50 KWh) có giá là 1678 đồng/KWh

Bậc 2 (từ 51 KWh đến 100 KWh) có giá là 1734 đồng/KWh.

------------- HẾT ------

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-102 | Ngày kiểm tra:4/5/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Bộ phận nào không có trong cấu tạo nồi cơm điện ?

A. Mâm nhiệt hồng ngoại	B. Vỏ nồi

C. Soong	D. Dây đốt nóng

Câu 2. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Gang, thiếc	B. Thủy tinh, thép	C. Đồng, kẽm	D. Nhựa, sứ

Câu 3. Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, cầu dao	B. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

C. Cầu dao, công tắc	D. Cầu chì, công tắc

Câu 4. Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm và cầu chì	B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện	D. Ổ cắm điện và quạt

Câu 5. Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

D. biến đổi điện áp

Câu 6. Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây tải	B. Dây dẫn	C. Dây pha	D. Dây trung tính

Câu 7. Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì	B. công tắc điện, cầu chì

C. aptomat, ổ điện	D. cầu dao, công tắc điện

Câu 8. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:

A. dây chảy	B. cực giữ dây chảy

C. vỏ	D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 9. Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại	B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh	D. Kim loại, nhựa

Câu 10. Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng, N2 = 90 vòng . Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Tính điện áp cuộn thứ cấp?

A. 110 V	B. 10 V	C. 220 V	D. 12 V

Câu 11. Lõi thép của Stato được làm bằng chất liệu gì?

A. Lá thép kỹ thuật điện.	B. Đồng.

C. Sắt.	D. Nhôm.

Câu 12. Dây đốt nóng của bàn là được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken - crom	B. Hợp kim Sắt – Niken

C. Hợp kim Thép - crom	D. Hợp kim Đồng - Niken

Câu 13. Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. Dẫn điện	B. Truyền nhiệt cho thành nồi

C. Dùng để nấu cơm	D. Dùng để ủ cơm

Câu 14. Khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện vì:

A. không đơn giản, cầu kì, thẩm mĩ cao.

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, cầu kì

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 15. Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử		       B. Vị trí và hình dạng các phần tử

C. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử		       D. Cách lắp đặt các phần tử

Câu 16. Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn	B. Quạt quay nhanh hơn

C. Lúc nhanh, lúc chậm	D. Quạt vẫn làm việc bình thường

Câu 17. Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

A. Bảo vệ mạch điện	B. Dẫn điện

C. Cách điện	D. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

Câu 18. “~” là kí hiệu của phần tử nào?

A. Dây trung tính	B. Dòng điện xoay chiều

C. Dòng điện một chiều	D. Dây pha

Câu 19. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc tùy thích

B. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

D. Dây chảy mắc song song hoặc mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn Thịnh có sử dụng một số thiết bị điện theo bảng số liệu sau:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 6 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 6 |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 5 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 100 | 1 | 3 |  |

a.  Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện ?

b.  Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

c.  Tính số tiền phải trả trong 1 tháng ? Biết giá tiền phải trả cho 1 KWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50 KWh) có giá là 1678 đồng/KWh

Bậc 2 (từ 51 KWh đến 100 KWh) có giá là 1734 đồng/KWh.

# ------------- HẾT ------

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-103 | Ngày kiểm tra:4/5/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Dây đốt nóng của bàn là được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Thép - crom	B. Hợp kim Sắt – Niken

C. Hợp kim Đồng - Niken	D. Hợp kim Niken - crom

Câu 2. Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

A. Bảo vệ mạch điện	B. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

C. Cách điện	D. Dẫn điện

Câu 3. Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

B. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và hình dạng các phần tử

D. Cách lắp đặt các phần tử

Câu 4. Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha		B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều				D. biến đổi dòng điện

Câu 5. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Thủy tinh, thép	B. Gang, thiếc	C. Nhựa, sứ	D. Đồng, kẽm

Câu 6. Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây dẫn	B. Dây tải	C. Dây pha	D. Dây trung tính

Câu 7. Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Lúc nhanh, lúc chậm	B. Quạt quay chậm hơn

C. Quạt quay nhanh hơn	D. Quạt vẫn làm việc bình thường

Câu 8. Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm và phích cắm điện	B. Ổ cắm và cầu chì

C. Phích cắm điện và công tắc	D. Ổ cắm điện và quạt

Câu 9. Khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện vì:

A. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, cầu kì

C. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

D. không đơn giản, cầu kì, thẩm mĩ cao.

Câu 10. Chức năng của dây đốt nóng phụ là:

A. Dùng để nấu cơm	B. Dẫn điện

C. Dùng để ủ cơm	D. Truyền nhiệt cho thành nồi

Câu 11. Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì	B. aptomat, ổ điện

C. cầu dao, công tắc điện	D. công tắc điện, cầu chì

Câu 12. “~” là kí hiệu của phần tử nào?

A. Dây pha	B. Dòng điện một chiều

C. Dây trung tính	D. Dòng điện xoay chiều

Câu 13. Bộ phận nào không có trong cấu tạo nồi cơm điện ?

A. Dây đốt nóng	B. Vỏ nồi

C. Soong	D. Mâm nhiệt hồng ngoại

Câu 14. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:

A. dây chảy	B. vỏ

C. cực giữ dây chảy	D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 15. Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, công tắc	B. Cầu chì, cầu dao

C. Cầu dao, công tắc	D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 16. Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Đồng.	B. Lá thép kỹ thuật điện.

C. Sắt.	D. Nhôm.

Câu 17. Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại	B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh	D. Kim loại, nhựa

Câu 18. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

B. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song hoặc mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

D. Mắc tùy thích

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

Câu 20. Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng, N2 = 90 vòng . Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Tính điện áp cuộn thứ cấp?

A. 10 V	B. 220 V	C. 110 V	D. 12 V

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn Thịnh có sử dụng một số thiết bị điện theo bảng số liệu sau:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 6 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 6 |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 5 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 100 | 1 | 3 |  |

a.  Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện ?

b.  Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

c.  Tính số tiền phải trả trong 1 tháng ? Biết giá tiền phải trả cho 1 KWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50 KWh) có giá là 1678 đồng/KWh

Bậc 2 (từ 51 KWh đến 100 KWh) có giá là 1734 đồng/KWh.

# ------------- HẾT ------

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-104 | Ngày kiểm tra:4/5/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:

A. dây chảy	B. cực giữ dây dẫn điện

C. vỏ	D. cực giữ dây chảy

Câu 2. Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. Truyền nhiệt cho thành nồi	B. Dùng để ủ cơm

C. Dẫn điện	D. Dùng để nấu cơm

Câu 3. Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng, N2 = 90 vòng . Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Tính điện áp cuộn thứ cấp?

A. 220 V	B. 110 V	C. 12 V	D. 10 V

Câu 4. Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

A. Bảo vệ mạch điện	B. Dẫn điện

C. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện	D. Cách điện

Câu 5. Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

Câu 6. “~” là kí hiệu của phần tử nào?

A. Dòng điện một chiều	B. Dòng điện xoay chiều

C. Dây trung tính	D. Dây pha

Câu 7. Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Sắt.	B. Lá thép kỹ thuật điện.

C. Nhôm.	D. Đồng.

Câu 8. Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây tải	B. Dây trung tính	C. Dây dẫn	D. Dây pha

Câu 9. Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Lúc nhanh, lúc chậm	B. Quạt quay nhanh hơn

C. Quạt quay chậm hơn	D. Quạt vẫn làm việc bình thường

Câu 10. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng, kẽm	B. Nhựa, sứ	C. Thủy tinh, thép	D. Gang, thiếc

Câu 11. Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt	B. Ổ cắm và cầu chì

C. Phích cắm điện và công tắc	D. Ổ cắm và phích cắm điện

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

Câu 13. Dây đốt nóng trong bàn là được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Đồng - Niken	B. Hợp kim Niken - crom

C. Hợp kim Thép - crom	D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 14. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

B. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song hoặc mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

D. Mắc tùy thích

Câu 15. Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại	B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh	D. Kim loại, nhựa

Câu 16. Khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện vì:

A. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, cầu kì.

C. không đơn giản, cầu kì, thẩm mĩ cao.

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 17. Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, cầu dao	B. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

C. Cầu chì, công tắc	D. Cầu dao, công tắc

Câu 18. Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, công tắc điện	B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, cầu chì	D. aptomat, ổ điện

Câu 19. Bộ phận nào không có trong cấu tạo nồi cơm điện ?

A. Soong	B. Vỏ nồi

C. Dây đốt nóng	D. Mâm nhiệt hồng ngoại

Câu 20. Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện			B. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

C. biến đổi điện áp			D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn Thịnh có sử dụng một số thiết bị điện theo bảng số liệu sau:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 6 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 6 |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 5 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 100 | 1 | 3 |  |

a.  Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện ?

b.  Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

c.  Tính số tiền phải trả trong 1 tháng ? Biết giá tiền phải trả cho 1 KWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50 KWh) có giá là 1678 đồng/KWh

Bậc 2 (từ 51 KWh đến 100 KWh) có giá là 1734 đồng/KWh.

------------- HẾT -----------

| TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2021 – 2022 | HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ.

1. Mã đề CN8-HKII-101

| 1-C | 2-C | 3-D | 4-C | 5-B | 6-C | 7-B | 8-A | 9-B | 10-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-C | 12-C | 13-B | 14-C | 15-C | 16-C | 17-A | 18-A | 19-C | 20-B |

2. Mã đề CN8-HKII-102

| 1-A | 2-D | 3-A | 4-C | 5-B | 6-D | 7-D | 8-A | 9-C | 10-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-A | 12-A | 13-D | 14-D | 15-A | 16-A | 17-D | 18-B | 19-C | 20-D |

3. Mã đề CN8-HKII-103

| 1-D | 2-B | 3-A | 4-A | 5-C | 6-D | 7-B | 8-A | 9-C | 10-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-C | 12-D | 13-D | 14-A | 15-B | 16-B | 17-C | 18-A | 19-D | 20-D |

4. Mã đề CN8-HKII-104

| 1-A | 2-B | 3-C | 4-C | 5-D | 6-B | 7-B | 8-B | 9-C | 10-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-D | 12-B | 13-B | 14-A | 15-C | 16-D | 17-A | 18-A | 19-D | 20-D |

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm): ( chung cho cả 4 mã đề 101, 102, 103, 104)

| Câu | Nội dung | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (2đ) | * Cấu tạo của cầu chì gồm vỏ, cực giữ dây chảy và dây dẫn điện, dây chảy. - Vỏ thường được làm bằng sứ hoặc thủy tinh, bên ngoài vỏ ghi điện áp và dòng điện định mức. Vỏ dùng để cách điện. - Các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện thường được làm bằng đồng. - Dây chảy thường được làm bằng chì, dùng để dẫn điện và bảo vệ cho mạch điện. * Nguyên lí làm việc của cầu chì: Khi dòng điện tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn mạch, quá tải), dây chảy của cầu chì nóng chảy và bị đứt (cầu chì nổ) làm mạch điện bị hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện, thiết bị điện không bị hỏng. | 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1đ |
| Câu 2 (3đ) | a.HS tính đúng được điện năng tiêu thụ của từng đồ dùng điện TT | Tên đồ dùng điện Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) 1 Đèn compac 360 2 Đèn led 600 3 Quạt bàn 390 4 Tivi 700 5 Nồi cơm điện 300 b. Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày của nhà Thịnh là: 360 + 600 + 390 + 700 + 300 = 2350 Wh Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 tháng của nhà Thịnh là: 2350 x 30= 70500 Wh = 70,5 KWh Thành tiền: 50x 1678 + 20,5x1734 = 119447 đồng | 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ |

| BGH duyệt Lê Thị Ngọc Anh | Tổ CM duyệt Nguyễn Thế Mạnh | GV ra đề Ngô Thượng Thanh |
| --- | --- | --- |

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-CHKII201 | Ngày kiểm tra: 04/05/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử                                B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử                             D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 2: Khi thiết kế một mạch điện người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện để:

A. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thi công, lắp đặt

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 3: Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây pha                        B. Dây tải                            C. Dây trung tính                D. Dây dẫn

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào, dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

B. Dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào, dây quấn sơ cấp đưa điện áp ra

C. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào

D. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

Câu 5: Bộ phận quan trong nhất của cầu chì là:

A. vỏ                                                                             B. dây chảy

C. cực giữ dây chảy                                                      D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 6: Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì                                                        B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, công tắc điện                                              D. aptomat, ổ điện

Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc tùy thích

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

D. Dây chảy mắc song song hay nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

Câu 8: Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. dùng để nấu cơm                                                     B. dùng để ủ cơm

C. truyền nhiệt cho thành nồi                                       D. dẫn điện

Câu 9: Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì?

A. Cách điện                                                                 B. Dẫn điện

C. Bảo vệ mạch điện                                                    D. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

Câu 10: Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, công tắc                                                      B. Cầu chì, cầu dao

C. Cầu dao, công tắc                                                     D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 11: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt                                                  B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện                                         D. Ổ cắm và cầu chì

Câu 12: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng                             B. Gang                              C. Nhựa                              D. Thủy tinh

Câu 13: Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Lá thép kĩ thuật điện.    B. Nhôm.                            C. Sắt.                                D. Đồng.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

Câu 15: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn                                                B. Quạt quay bình thường

C. Quạt quay nhanh hơn                                               D. Lúc nhanh, lúc chậm

Câu 16: Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại                                                              B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh                                                             D. Kim loại, nhựa

Câu 17: Dây đốt nóng của bàn là điện được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken – Crom                                           B. Hợp kim Thép - Crom

C. Hợp kim Đồng – Niken                                           D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 18: Hai bộ phận chính của quạt điện là:

A. Động cơ điện, trục động cơ			          B. Động cơ điện, vỏ quạt

C. Động cơ điện, công tắc quạt                                     D. Động cơ điện, cánh quạt

Câu 19: Trong sơ đồ mạch điện, kí hiệu                                         có tên gọi là gì?

A. Đèn huỳnh quang                                                     B. Hai dây dẫn nối nhau

C. Hai dây dẫn chéo nhau                                             D. Dây trung tính

Câu 20: Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn An có sử dụng 1 số thiết bị điện theo bảng số liệu:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 5 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 5 |  |
| 3 | Quạt bàn | 60 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 6 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 120 | 1 | 2 |  |

a. Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện?

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày?

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

d. Tính số tiền phải trả trong một tháng? Biết giá tiền phải trả cho 1kWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh) có giá là 1678 đồng/kWh.

Bậc 2 (từ 51kWh đến 100kWh) có giá là 1734 đồng/kWh.

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-202 | Ngày kiểm tra: 04/05/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào, dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

B. Dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào, dây quấn sơ cấp đưa điện áp ra

C. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào

D. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

Câu 2: Bộ phận quan trong nhất của cầu chì là:

A. vỏ                                                                             B. dây chảy

C. cực giữ dây chảy                                                      D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 3: Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì                                                        B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, công tắc điện                                              D. aptomat, ổ điện

Câu 4: Hai bộ phận chính của quạt điện là:

A. Động cơ điện, trục động cơ			          B. Động cơ điện, vỏ quạt

C. Động cơ điện, công tắc quạt                                     D. Động cơ điện, cánh quạt

Câu 5: Trong sơ đồ mạch điện, kí hiệu                                         có tên gọi là gì?

A. Đèn huỳnh quang                                                     B. Hai dây dẫn nối nhau

C. Hai dây dẫn chéo nhau                                             D. Dây trung tính

Câu 6: Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

Câu 7: Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, công tắc                                                      B. Cầu chì, cầu dao

C. Cầu dao, công tắc                                                     D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 8: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt                                                  B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện                                         D. Ổ cắm và cầu chì

Câu 9: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng                             B. Gang                              C. Nhựa                              D. Thủy tinh

Câu 10: Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Lá thép kĩ thuật điện.    B. Nhôm.                            C. Sắt.                                 D. Đồng.

Câu 11: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc tùy thích

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

D. Dây chảy mắc song song hay nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

Câu 12: Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. dùng để nấu cơm                                                     B. dùng để ủ cơm

C. truyền nhiệt cho thành nồi                                       D. dẫn điện

Câu 13: Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì?

A. Cách điện                                                                 B. Dẫn điện

C. Bảo vệ mạch điện                                                    D. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

Câu 14: Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại                                                              B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh                                                             D. Kim loại, nhựa

Câu 15: Dây đốt nóng của bàn là điện được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken – Crom                                           B. Hợp kim Thép - Crom

C. Hợp kim Đồng – Niken                                           D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 16: Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử                                B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử                             D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

Câu 18: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn                                                B. Quạt quay bình thường

C. Quạt quay nhanh hơn                                               D. Lúc nhanh, lúc chậm

Câu 19: Khi thiết kế một mạch điện người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện để:

A. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thi công, lắp đặt

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 20: Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây pha                        B. Dây tải                            C. Dây trung tính                D. Dây dẫn

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn An có sử dụng 1 số thiết bị điện theo bảng số liệu:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 5 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 5 |  |
| 3 | Quạt bàn | 60 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 6 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 120 | 1 | 2 |  |

a. Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện?

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày?

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

d. Tính số tiền phải trả trong một tháng? Biết giá tiền phải trả cho 1kWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh) có giá là 1678 đồng/kWh.

Bậc 2 (từ 51kWh đến 100kWh) có giá là 1734 đồng/kWh.

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-203 | Ngày kiểm tra: 04/05/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Trong sơ đồ mạch điện, kí hiệu                                         có tên gọi là gì?

A. Đèn huỳnh quang                                                     B. Hai dây dẫn nối nhau

C. Hai dây dẫn chéo nhau                                             D. Dây trung tính

Câu 2: Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

Câu 3: Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, công tắc                                                      B. Cầu chì, cầu dao

C. Cầu dao, công tắc                                                     D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào, dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

B. Dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào, dây quấn sơ cấp đưa điện áp ra

C. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào

D. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

Câu 5: Bộ phận quan trong nhất của cầu chì là:

A. vỏ                                                                             B. dây chảy

C. cực giữ dây chảy                                                      D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 6: Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì                                                        B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, công tắc điện                                              D. aptomat, ổ điện

Câu 7: Hai bộ phận chính của quạt điện là:

A. Động cơ điện, trục động cơ			          B. Động cơ điện, vỏ quạt

C. Động cơ điện, công tắc quạt                                     D. Động cơ điện, cánh quạt

Câu 8: Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Lá thép kĩ thuật điện.    B. Nhôm.                            C. Sắt.                                 D. Đồng.

Câu 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc tùy thích

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

D. Dây chảy mắc song song hay nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

Câu 10: Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. dùng để nấu cơm                                                     B. dùng để ủ cơm

C. truyền nhiệt cho thành nồi                                       D. dẫn điện

Câu 11: Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì?

A. Cách điện                                                                 B. Dẫn điện

C. Bảo vệ mạch điện                                                    D. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

Câu 12: Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại                                                              B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh                                                             D. Kim loại, nhựa

Câu 13: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt                                                  B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện                                         D. Ổ cắm và cầu chì

Câu 14: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng                             B. Gang                              C. Nhựa                              D. Thủy tinh

Câu 15: Dây đốt nóng của bàn là điện được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken – Crom                                           B. Hợp kim Thép - Crom

C. Hợp kim Đồng – Niken                                           D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 16: Khi thiết kế một mạch điện người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện để:

A. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thi công, lắp đặt

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 17: Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây pha                        B. Dây tải                            C. Dây trung tính                D. Dây dẫn

Câu 18: Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử                                B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử                             D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

Câu 20: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn                                                B. Quạt quay bình thường

C. Quạt quay nhanh hơn                                               D. Lúc nhanh, lúc chậm

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn An có sử dụng 1 số thiết bị điện theo bảng số liệu:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 5 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 5 |  |
| 3 | Quạt bàn | 60 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 6 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 120 | 1 | 2 |  |

a. Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện?

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày?

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

d. Tính số tiền phải trả trong một tháng? Biết giá tiền phải trả cho 1kWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh) có giá là 1678 đồng/kWh.

Bậc 2 (từ 51kWh đến 100kWh) có giá là 1734 đồng/kWh.

| PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS THANH AM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| Năm học: 2021-2022 | Thời gian làm bài: 45 phút |
| Mã đề: CN8-HKII-204 | Ngày kiểm tra: 04/05/2022 |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì?

A. Cách điện                                                                 B. Dẫn điện

C. Bảo vệ mạch điện                                                     D. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

Câu 2: Vỏ cầu chì làm bằng chất liệu gì?

A. Sứ, kim loại                                                              B. Thủy tinh, kim loại

C. Sứ, thủy tinh                                                             D. Kim loại, nhựa

Câu 3: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện người ta dùng thiết bị nào?

A. Ổ cắm điện và quạt                                                  B. Phích cắm điện và công tắc

C. Ổ cắm và phích cắm điện                                         D. Ổ cắm và cầu chì

Câu 4: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng chất liệu gì?

A. Đồng                             B. Gang                              C. Thủy tinh                        D. Nhựa

Câu 5: Dây đốt nóng của bàn là điện được làm từ chất liệu gì ?

A. Hợp kim Niken – Crom                                           B. Hợp kim Thép - Crom

C. Hợp kim Đồng – Niken                                            D. Hợp kim Sắt – Niken

Câu 6: Khi thiết kế một mạch điện người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện để:

A. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện

B. thuận tiện, dễ dàng cho việc thi công, lắp đặt

C. ngắn gọn, dùng hình ảnh đồ vật để vẽ nên dễ hiểu

D. thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện, đơn giản, dễ hiểu

Câu 7: Kí hiệu dưới đây là của loại dây nào ?

A. Dây trung tính                        B. Dây tải                            C. Dây pha                D. Dây dẫn

Câu 8: Sơ đồ lắp đặt biểu thị nội dung gì?

A. Vị trí và hình dạng các phần tử                                B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử                             D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nồi cơm điện ngày càng được sử dụng nhiều

B. Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện

C. Cần bảo quản nồi cơm điện nơi khô ráo

D. Sử dụng nồi cơm điện không tiết kiệm điện năng bằng bếp điện

Câu 10: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện ?

A. Quạt quay chậm hơn                                                B. Quạt quay bình thường

C. Quạt quay nhanh hơn                                               D. Lúc nhanh, lúc chậm

Câu 11: Trong sơ đồ mạch điện, kí hiệu                                         có tên gọi là gì?

A. Đèn huỳnh quang                                                     B. Hai dây dẫn chéo nhau

C. Hai dây dẫn nối nhau                                               D. Dây trung tính

Câu 12: Chức năng của máy biến áp một pha là:

A. biến đổi dòng điện

B. biến đổi điện áp

C. biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

Câu 13: Aptomat dùng thay thế cho thiết bị điện nào?

A. Cầu chì, cầu dao                                                      B. Cầu chì, công tắc

C. Cầu dao, công tắc                                                    D. Cầu dao, cảm biến nhiệt.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào, dây quấn sơ cấp đưa điện áp ra

B. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào, dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

C. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào

D. Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

Câu 15: Bộ phận quan trong nhất của cầu chì là:

A. vỏ                                                                             B. cực giữ dây chảy

C. dây chảy                                                                   D. cực giữ dây dẫn điện

Câu 16: Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. cầu dao, cầu chì                                                        B. công tắc điện, cầu chì

C. cầu dao, công tắc điện                                              D. aptomat, ổ điện

Câu 17: Hai bộ phận chính của quạt điện là:

A. Động cơ điện, trục động cơ			          B. Động cơ điện, vỏ quạt

C. Động cơ điện, công tắc quạt                                     D. Động cơ điện, cánh quạt

Câu 18: Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu gì?

A. Lá thép kĩ thuật điện.    B. Nhôm.                            C. Sắt.                                 D. Đồng.

Câu 19: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Dây chảy mắc tùy thích

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

D. Dây chảy mắc song song hay nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

Câu 20: Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là:

A. dùng để ủ cơm                                                         B. dùng để nấu cơm

C. truyền nhiệt cho thành nồi                                       D. dẫn điện

II. TỰ LUẬN (5 điểm) Trình bày câu trả lời vào giấy kiểm tra:                                                                                                                     Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì?

# Câu 2 (3 điểm). Trung bình một ngày nhà bạn An có sử dụng 1 số thiết bị điện theo bảng số liệu:

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn compac | 15 | 5 | 4 |  |
| 2 | Đèn led | 20 | 5 | 5 |  |
| 3 | Quạt bàn | 60 | 3 | 2 |  |
| 4 | Tivi | 70 | 2 | 6 |  |
| 5 | Nồi cơm điện | 120 | 1 | 2 |  |

a. Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của từng đồ dùng điện?

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày?

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)?

d. Tính số tiền phải trả trong một tháng? Biết giá tiền phải trả cho 1kWh tính như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh) có giá là 1678 đồng/kWh.

Bậc 2 (từ 51kWh đến 100kWh) có giá là 1734 đồng/kWh.

| TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2021 – 2022 Mã đề CN8-CHKII-02 | HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ.

Mã đề 201

| 1-C | 2-D | 3-C | 4-A | 5-B | 6-C | 7-B | 8-B | 9-D | 10-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-C | 12-C | 13-A | 14-D | 15-A | 16-C | 17-A | 18-D | 19-C | 20-D |

Mã đề 202

| 1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-C | 6-D | 7-B | 8-C | 9-C | 10-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-B | 12-B | 13-D | 14-C | 15-A | 16-C | 17-D | 18-A | 19-D | 20-C |

Mã đề 203

| 1-C | 2-D | 3-B | 4-A | 5-B | 6-C | 7-D | 8-A | 9-B | 10-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-D | 12-C | 13-C | 14-C | 15-A | 16-D | 17-C | 18-C | 19-D | 20-A |

Mã đề 204

| 1-D | 2-C | 3-C | 4-D | 5-A | 6-D | 7-A | 8-C | 9-D | 10-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-B | 12-D | 13-A | 14-B | 15-C | 16-C | 17-D | 18-A | 19-B | 20-A |

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm):

| Câu | Nội dung | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (2đ) | * Cấu tạo của cầu chì gồm vỏ, cực giữ dây chảy và dây dẫn điện, dây chảy. - Vỏ thường được làm bằng sứ hoặc thủy tinh, bên ngoài vỏ ghi điện áp và dòng điện định mức. Vỏ dùng để cách điện. - Các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện thường được làm bằng đồng. - Dây chảy thường được làm bằng chì, dùng để dẫn điện và bảo vệ cho mạch điện. * Nguyên lí làm việc của cầu chì: Khi dòng điện tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn mạch, qua tải), dây chảy của cầu chì nóng chảy và bị đứt (cầu chì nổ) làm mạch điện bị hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện, thiết bị điện không bị hỏng. | 0,5đ 0,5đ 1đ |
| Câu 2 (3đ) | a. HS tính đúng được điện năng tiêu thụ của từng đồ dùng điện TT Tên đồ dùng điện Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) 1 Đèn compac 300 2 Đèn led 500 3 Quạt bàn 360 4 Tivi 840 5 Nồi cơm điện 240 b. Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày của nhà An là: 300 + 500 + 360 + 840 + 240 = 2240 Wh c. Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 tháng của nhà An là: 2240 x 30 = 67200 Wh = 67,7 kWh d. Thành tiền: 50 x 1678 + 17,2 x 1734 = 113724,8 đồng | 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ |

| BGH duyệt Lê Thị Ngọc Anh | Tổ CM duyệt Nguyễn Thế Mạnh | GV ra đề Đoàn Thị Hiền |
| --- | --- | --- |